HUOMIOITAVIA ASIOITA ASENTAESSASI UIMA-ALLASTA MAAPERÄLLE

HUOMAA

GRE uima-altaat on tarkoitettu asennettaviksi MAAPERÄN PÄÄLLE. Valmistajat GRE, S.A. eivät ole vastuussa virheellisen asennuksen aiheuttamista vahingoista. Suosittelemme, että otat yhteyttä ammattilaiseen asennusta tehdessä.

Ennen kuin aloitat työskentelyn ja maaperän kaivamisen, ilmoita asiaankuuluville viranomaisille ja selvitä tarvittavat työluvat.

SIJAINTI

Maaperän, jolle allas asennetaan, tulee olla KIINTEÄ JA VAKAA; älä asenna allasta pehmeälle tai täytetylle maaperälle. Pohjan tulee olla TÄYSIN TASAINEN JA SILEÄ, siinä ei saa olla kuoppia, kasveja, juuria tai kiviä jotka voivat puhkoa allasmuovin. Valitse aurinkoinen alue lähellä viemäriä, vedenjakelua ja virtalähdettä. Älä asenna maanalaisten vesi-, kaasu- tai sähkölinjojen päälle. Valitse suojaisa paikka, jossa ei ole puita (lehdet likaavat veden). Älä asenna voimajohtojen alapuolelle. Muista, että pumppu ja suodatin tulee asentaa samalle tasolle kuin uima-altaan pohja.

MUISTA: 1000 LITRAA = 1 M3 = 1000 KG

MAAPERÄN VALMISTELU

- MERKITSE alue, jolle allas asennetaan. Pyöreiden uima-altaiden kohdalla merkitse alue, jonka läpimitta on metrin suurempi kuin itse allas. Ovaalien uima-altaiden kohdalla tarvitset metrin lisää pituutta ja 2 m leveyttä.

- KAIVAMINEN: Ota huomioon pintasuodattimen ja tikkaiden sijainti. Syvyyttä tulee olla 15 cm enemmän kuin uima-altaan korkeus. (Jos uima-altaasi on 1,20 m korkea, syvyyden tulee olla 1,35 m).

- POHJA: Rakenna 15 cm paksu betonipohja, jonka tulee olla täysin sileä ja tasainen. Jotta vältytään vahingoittamasta allasmuovia, laita pohjan päälle suojaava solypolystyreenilevy tai -kerros (styrox), jonka paksuus on korkeintaan 10 mm.

LOPULLINEN ASENNUS

- Asenna uima-allas ohjeiden mukaisesti, liitä suodattimen ja pumpun lisävarusteet jäykällä tai puolijäykällä PVC-putkella. Täytä uima-allas vedellä.

- Käytä tarranauhaa ja kiinnitä 20 mm paksut solypolystyreenilevyt (styrox) uima-altaan seinälevyn ulkopuolelle.

- Täytä tyhjä alue maavallin ja uima-altaan pinnan välillä laihalla betonilla (150 kg sementtiä / m3 tiivistä ja hiukan kosteaa hiekkaa). Levitä betoni vähän kerrallaan ympyrämäisin liikkein koko alueelle. Jatka alueittain, esimerkiksi 30 cm kerrallaan, varmistaen että betoni on kunnolla laitettu. Tämä vaihe on erittäin tärkeä, sillä betoni estää altaan mahdollisen vajoamisen tulevaisuudessa.

HUOM! SUOMEN OLOSUHTEISSA ON VARMEMPAA JÄTTÄÄ KOHTA 3 TEKEMÄTTÄ MAAPERÄN ROUTIMISEN VUOKSI!.JÄTÄ ALTAAN JA MAAVALLIN VÄLIIN OHJEISSA MAINITTU VÄLI.

ALTAAN ASENTAMISEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT

Yllä mainittujen työkalujen lisäksi tarvitset käsineet, ristipääruuvimeisselin, mittanauhan, mattoveitsen, ruuviavainsarjan ja muutaman pyykkipojan.

UIMA-ALTAAN HUOLTO

Varmista tasaisin väliajoin, että uima-allas on täydellisessä kunnossa: että allasmuovi on puhdas, vesiletkut kunnolla kiinnitetty, tikkaat oikein koottu ja että suodatinjärjestelmä toimii moitteettomasti. Lisäksi tarkista viikoittain altaan veden kloorin määrä ja pH-arvo ja säädä ne optimaalisille tasoille. Tavoitteena on puhdas, kirkas ja desinfioitu vesi.

TALVI

Kun altaan käyttökausi on ohi, varmista seuraavat seikat:

– lisää erityinen kemikaali talvea varten ja kiinnitä allaspeite. Irrota pumppu ja suodatinjärjestelmä ja varastoi ne puhtaaseen, kuivaan paikkaan.

– Laske veden taso 5 cm alle pintasuodattimen ja sulje paluuventtiili ruuvitulpalla, joka tulee pumpun ja suodatinjärjestelmän mukana.

– Varmista, että peitteen päälle ei kerry sadevettä eikä lehtiä.

LUE OHJEET AINA HUOLELLISESTI ENNEN ALTAAN ASENNUSTA. TÄMÄ LEHTINEN EI KORVAA ALTAAN KÄYTTÖOHJEITA.

LISÄTIETOJA LÖYDÄT SIVUILTA: www.gre.es / www.aquaspa.fi